## Slide 1: 강화학습 프로젝트
120200153 이성훈
120210145 이용현
J. Hu, H. Niu, J. Carrasco, B. Lennox, and F. Arvin,
“Voronoi-based Multi-robot Autonomous Exploration in Unknown Environments via Deep Reinforcement Learning,”
IEEE Transactions on Vehicular Technology,
vol. 69, no. 12, pp. 14 413–14 423, 2020.

## Slide 2
Index
  What is path planning?
  Paper review
    Abstract
    Technical background
    Algorithms
    Results
  Implementation

## Slide 3
What is path planning?
  Path planning
    Point A에서 Point B까지 가는 경로(path)를 효율적으로 계획(planning)하는 모든 task

## Slide 4
What is path planning?
  Application

## Slide 5
What is path planning?
  Application

## Slide 6
Abstract
  Map-less multi-robot path planning using deep reinforcement learning[1]
    DRL(Deep Reinforcement Learning)을 이용하여 multi-robot이 효과적으로 exploration하는 경로를 찾는 방법 제시
      Multi-robot으로 exploration 하는 것이 single-robot보다 탐사 속도 관점에서 효율적임
      본 논문은 multi-robot을 활용하여 기존 방법보다 효율적인 방법 제시
    Multi-robot의 exploration 지역이 겹치는 것을 방지하기 위한 방법 제시
      Voronoi partition
    장애물이 갑자기 나타나는 map-less 환경에서 장애물을 회피하기 위한 알고리즘 제시
    Path planning 및 obstacle avoidance 성능을 높이기 위해 기존 방법들을 결합한 효과적인 방법 제시
[1] J. Hu, H. Niu, J. Carrasco, B. Lennox, and F. Arvin, “Voronoi-based
Multi-robot Autonomous Exploration in Unknown Environments
via Deep Reinforcement Learning,” IEEE Transactions on
Vehicular Technology, vol. 69, no. 12, pp. 14 413–14 423, 2020.

## Slide 7
Technical background
  Communication networks
    Information graph
      내의 저장된 node(위치)들의 집합
      : V 의 인접 노드 간 edge들의 집합
        Ex) 3 node와 5 node가 인접할 때
      A: edge distance의 집합
  Voronoi partitions
      : Open space without obstacles to be explored
      : i번째 robot,
      의 position
      Vorono cell:

## Slide 8
Technical background
  Collision avoidance problem formulation
    : LiDAR data, : relative position of the target , : velocity at last step
    : State
    : Action (Linear & angular velocity)

## Slide 9
Algorithms
  Hierarchical control architecture
    First layer(그림1의 high-level)
      최종 목표가 아닌 sub target인 way point를 결정
      Voronoi partition과 communication network를
      통해 받은 현재 map 상황 활용
        모든 robot들의 node 상황 활용
    Second layer(그림1의 low-level)
      DDPG with PER을 사용하여 way point까지 path planning
      및 obstacle avoidance

## Slide 10
Algorithms
  Coordination algorithm for explorer robots
    Utility function
      distance between and frontier point
      : distance between initial point of and frontier point k
      Breadth-first 탐색
      로봇의 시작 위치와 frontier point간 거리만 고려하므로
      가까운 지점에서 먼 지점 탐색
      Depth-first 탐색
      로봇의 현재 위치와 frontier point간 거리만 고려하므로
      먼 지점에서 가까운 지점 탐색

## Slide 11
Algorithms
  Deep reinforcement learning setup
    DDPG with PER 심층 강화 학습 알고리즘 적용
    Frontier point 까지 이동하며 장애물을 회피하는데 이용
Critic network
Actor network

## Slide 12
Algorithms
  Deep reinforcement learning setup - PER
    PER = prioritized experience replay
    핵심 : Experience replay로부터 transition sample을 뽑을 때 중요한 경험이 높은 확률로 추출될 수 있도록 함
    일반적으로 TD-error가 큰 transition이 중요한 경험이라고 판단
    K개의 transition 중 i 번째의 transition의 sampling 확률 ( prioritization의 영향을 나타냄)
    or
    Uniform sampling -> Prioritized experience replay : Bias의 증가
    Importance sampling weights 사용 : ->

## Slide 13
Algorithms
  Deep reinforcement learning setup – DDPG with PER
    Actor, Critic network initialization
    and observe reward and new state

## Slide 14
Algorithms
  Deep reinforcement learning setup
    Observation : (LiDAR data), (relative position of the target) , (velocity at last step)
    Action : (Linear & angular velocity)
    Reward
Way point 에 최소 반경안에 들어올 경우
그 외에는 변위만큼 reward
장애물과의 거리에 대한 reward
속도의 제한에 대한 reward

## Slide 15
Results
  Original DDPG를 사용한 방법과 논문에서 제시한 방법 비교
    그림 1을 통해 Q value가 67에 도달하는 step을 비교한다.
      논문에서 제시하는 방법은 8900 step만에 도달
      DDPG는 63310 step 만에 도달
    그림 2를 통해 average reward가 수렴하는 속도 및 fluctuation 비교
      논문에서 제시하는 방법이 더 빠르게 수렴
      논문에서 제시하는 방법의 fluctuation이 적기 때문에 더 robust함

## Slide 16
Results
  Original DDPG를 사용한 방법과 논문에서 제시한 방법 비교
    그림 1의 Gazebo environment에서 simulation을 진행함
    10000 training step 학습한 논문 모델과 50000 training step 학습한 DDPG 모델을 비교
    Random으로 주어지는 target position까지 장애물과 부딪히지 않고 20회 test
      논문 모델의 경우 20 회 중 20 회 성공
      DDPG 모델의 경우 20 회 중 15 회 성공
Target position

## Slide 17
Results
  실제 상황에서의 test
    그림 1

## Slide 18
Implementation
  Hardware
    TurtleBot3 Waffle Pi
 | Waffle Pi
최대 이동 속도 | 0.26 m/s
최대 회전 속도 | 1.82 rad/s(104.27 deg/s)
사용 시간 | 2hr
크기, L x W x H | 281mm x 306mm x 141mm
SBC | Raspberry Pi 3
탑재 센서 | Raspberry Pi camera, 360 LiDAR, IMU
 | Waffle Pi
최대 이동 속도 | 0.26 m/s
최대 회전 속도 | 1.82 rad/s(104.27 deg/s)
사용 시간 | 2hr
크기, L x W x H | 281mm x 306mm x 141mm
SBC | Raspberry Pi 3
탑재 센서 | 

## Slide 19
Implementation
  Software
    Gazebo simulator

## Slide 20
Implementation
  Software
    ROS
      TurtleBot3와 PC간 실시간 통신
      PC to TurtleBot3: 속도제어
      TurtleBot3 to PC: 위치, LiDAR정보 등

## Slide 21
Implementation
  Input and output
    Network input
      LiDAR(24), Relative position(2), velocity(2) - Linear, angular velocity
    Network output
      velocity(2) - Linear, angular velocity
Critic network
Actor network

## Slide 22
Implementation
  Simulator를 이용한 Training
    ROS - teleop기능을 활용한 human data 기록
      TurtleBot3

## Slide 23
Implementation
  Simulator를 이용한 Training

## Slide 24
Implementation
  Real environment (R관 8층 복도)

## Slide 25
Implementation
  Limitation
    LiDAR
      일정 높이만 탐색이 가능하여 LiDAR에 탐색되지 않는 장애물을 피할 수 없음
      Frontier point를 기반으로 학습했기 때문에 좁은 환경에서 동작하기 어려움(LiDAR max range: 3.5m)